Otimização estrutural de viga em balanco01

O código Otimizacao estrutural de viga em balanco01.py executa a otimização estrutural por minimização de massa da viga em balanço ilustrada na figura acima.
As variáveis de projeto avaliadas são apenas às cotas da seção transversal, como o lado w da seção tubular quadrada e a espessura de parede t. O material da viga é do tipo isotrópico elástico linear. E o problema é formulado segundo a teoria de viga de Euler-Bernoulli.
A função objetivo está associada ao volume efetivo da viga e as restrições ao nível de tensão, à deflexão máxima e às dimensões da seção transversal.

A formulação do problema de otimização consiste em:

min: f( lbrace x rbrace ) = {V} over {V_i}

s.a. q = q_max

      %sigma = %sigma_max

      w_{i} <= w <= w_{s}

      t_{i} <= t <= t_{s}

onde, V é o volume corrente, Vi é o volume inicial, q a deflexão da extremidade da viga, s a tensão normal na flexão, w medida do lado da seção e t a espessura de parede do tubo. Os parâmetros wi, ti, e ws, ts são, respectivamente, os limites inferiores e superiores das medidas w e t. Os valores qmax e smax são, respectivamente a deflexão e a tensão máxima admissível. A função f({x}) é a função objetivo normalizada. O vetor {x} = {w, t}T é o de variáveis de projeto.